Załącznik  Nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

PAKIET I

Przedmiot przetargu:

Tor wizyjny wysokiej rozdzielczości do  ENT

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | Wymagana spełnienie warunku | TAK | Wartość oferowanych parametrów/opis spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Urządzenia zasilane 230V/50 Hz Fabrycznie nowe ( rok produkcji 2011 ) nie powystawowe | TAK |  |  |
|  | Instalacja zestawu i szkolenie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wymagana gwarancja min. 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w czasie okresu gwarancji bezpłatne | TAK |  |  |
|  | Wymagane certyfikaty wymagane prawem Polskim i Europejskim | TAK |  |  |
|  | Wymagana Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej oraz komplet certyfikatów w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
| II. KAMERA |
|  | Endoskopowa kamera 3 chipowa o wielkości min. 1/3” | TAK |  |  |
|  | Waga kamery nie powinna przekraczać 250g | TAK |  |  |
|  | Kamera powinna posiadać automatyczną regulację ostrości | TAK |  |  |
|  | Wymagana maksymalna rozdzielczość sygnału wyjściowego 1920 x 1080 | TAK |  |  |
|  | Wymagane skanowanie progresywne również w maksymalnej rozdzielczości | TAK |  |  |
|  | Kamera powinna naturalnie odwzorowywać kolory | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie min. 50 klatek/s | TAK |  |  |
|  | Wymagane wyjście sygnału analogowego PAL, działające jednocześnie z wyjściem sygnału w standardzie HDTV | TAK |  |  |
|  | Sygnał video powinien być dostępny na wyjściach: - Composite BNC (PAL) - S-Video (PAL) - DVI –D (HDTV) | TAK |  |  |
|  | Waga maksymalna sterownika nie większa jak 3 kg | TAK |  |  |
|  | Ogniskowa kamery obejmująca zakres co najmniej f = 15 - 30 mm | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery w pełni cyfrowa | TAK |  |  |
|  | Przewód łączący głowicę ze sterownikiem- min. 3 m | TAK |  |  |
|  | Przewód łączący sterownik z monitorem – min. 9 m | TAK |  |  |
| III. MONITOR |
|  | Monitor panoramiczny LCD umożliwiający pracę z maksymalną rozdzielczością kamery - 23”-24”, z podstawą | TAK |  |  |
|  | Wymagana luminancja: co najmniej 400 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Kontrast monitora nie powinien być mniejszy jak 650:1 | TAK |  |  |
|  | Wymagany kąt widzenia: min. 170 stopni | TAK |  |  |
|  | Monitor powinienem umożliwiać odtwarzanie obrazu w systemie PAL, jak i Full HD (1920 x 1080p) | TAK |  |  |
|  | Wymagane co najmniej następujące wejścia sygnału: - Composite BNC - S-Video - DVI – cyfrowe | TAK |  |  |
|  | Oświetlacz diodowy do optyk o mocy światła porównywalnej z mocą standardowego oświetlacza o mocy 100W | TAK |  |  |
| IV. AKCESORIA |
|  | Optyka endoskopowa, autoklawowalna, o szerokim kącie widzenia, kąt skierowania 00, długość 18-20cm i średnicy 4,0mm, z wbudowanym torem światłowodowym i wejściem światłowodu typu STORZ – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka endoskopowa, autoklawowalna, o szerokim kącie widzenia, kąt skierowania 300, długość 18-21cm i średnicy 4,0mm z wbudowanym torem światłowodowym i wejściem światłowodu typu STORZ – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka endoskopowa, autoklawowalna, o szerokim kącie widzenia, kąt skierowania 450, długość 18-20cm i średnicy 4,0mm z wbudowanym torem światłowodowym i wejściem światłowodu typu STORZ – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka endoskopowa, autoklawowalna, o szerokim kącie widzenia, kąt skierowania 700, długość 18-20cm i średnicy 4,0mm z wbudowanym torem światłowodowym i wejściem światłowodu typu STORZ – 1 szt. | TAK |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów / opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)