Załącznik  Nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

PAKIET III

Przedmiot przetargu:   SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI VIDEO WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSCI

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| System do archiwizacji dokumentacji video wysokiej rozdzielczości szt 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, fabrycznie nowe nie powystawowe. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie nie powinno przekraczać wagi 8 kg (bez monitora) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać wbudowany nośnik umożliwiający zapis co najmniej kilkudziesięciu godzin materiałów (kilkudziesięciu pacjentów) w wysokiej jakości i rozdzielczości (min. 450GB) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać dzielenie plików na mniejsze, celem ułatwienia eksportu na nośniki o mniejszej pojemności | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać możliwość odgórnego ograniczenia zapisu jednego kawałka materiału filmowego. | TAK |  |  |
|  | Dostęp do konfiguracji urządzenia powinien być zabezpieczony np. hasłem | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać poprawne przyjęcie i zapis co najmniej sygnałów: - composite (BNC)(PAL) - DVI 1080i - DVI 1080p - SDI 1080i - SDI 1080p - RGB - SVideo (PAL) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać wprowadzanie danych pacjenta, operatora, rodzaju nagrywanego materiału, słów kluczowych do ew. wyszukiwania materiału. Dane te powinny być albo w nazwie katalogu albo jawnie dostępne w pliku np. XML lub HTML. | TAK |  |  |
|  | Nazwa katalogu z archiwizowanym (eksportowanym) materiałem powinna posiadać co najmniej datę i nazwisko pacjenta | TAK |  |  |
|  | W celu usprawnienia wprowadzania danych wymagana jest zewnętrzna klawiatura | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać dołączenie komentarza słownego do archiwizowanego materiału video | TAK |  |  |
|  | Wymagana możliwość exportu materiału zarówno na płyty CD -R/RW; DVD± R/RW, nośnik USB, transmisja na wskazane w sieci miejsce (na serwerze) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać współpracę z DICOM i PACS | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać wykonanie zdjęcia (zapamiętanie stop klatki) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwić usunięcie przeplotu w zapisywanych zdjęciach, bądź zapis bez przeplotu | TAK |  |  |
|  | Wymagana prosta i intuicyjna obsługa urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać przełączanie się pomiędzy min. 3 źródłami sygnału bezpośrednio z ekranu podstawowego w bardzo prosty sposób. Każde z wejść co do rodzaju sygnału wejściowego powinno być konfigurowane przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wymagane jest możliwość podpisania pochodzenia ustawionych źródeł sygnałów wejściowych (opisy podpowiedzi) | TAK |  |  |
|  | Wymagany sygnał wyjściowy RGB lub DVI w rozdzielczości co najmniej 1208x720 | TAK |  |  |
|  | Wymagana dostawa 19” monitora medycznego HDTV z podstawą stojącą i systemem mocowania VESA 100mmx100mm | TAK |  |  |
|  | Monitor powinien posiadać touchscreen umożliwiający pełna obsługę urządzenia | TAK |  |  |
|  | Zestaw powinien umożliwiać łatwe , automatyczne przełączenie obrazu pomiędzy wejściem z systemu do archiwizacji, a wejściem bezpośrednio z kamery endoskopowej. Przełączanie nie powinno wymagać wejścia do OSD monitora, przemiatania wszystkich wejść (w tym nieaktywnych) ani korzystania z pilota. Wymagany skrót klawiaturowy, przycisk na monitorze przełączający pomiędzy aktywnymi wejściami, itp. | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty wymagane prawem polskim i EU, w tym IEC 60601 -1-2; IEC61140 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Class 1 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na urządzenie min,. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania okresu gwarancyjnego | TAK |  |  |
|  | Pełne okablowanie | TAK |  |  |
| Dodatki |
|  | Sterylne pokrowce na monitor umożliwiających korzystanie z niego przez chirurga podczas zabiegu – 1 opak | TAK |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza

materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)