IFPS/57/11

Załącznik  nr 3

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   	UNIT  OTOLARYNGOLOGICZNO-AUDIOLOGICZNY Z FOTELEM, MIKROSKOPEM I DRUKARKĄ TERMOSUBLIMACYJNĄ 	– 4 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/ NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| I. Unit laryngologiczny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
|  | Obudowa i konstrukcja unitu powinna być metalowa | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać minimum trzypoziomową powierzchnię na instrumentarium, przykrywaną pokrywą, dodatkową półkę na aparaturę medyczną, z możliwością wbudowania np. diatermii chirurgicznej | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być wyposażony w wyświetlacz LED komunikatu błędów pracy unitu | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL | TAK |  |  |
| II. System ssania i zasilania wodnego |
|  | Unit powinien być wyposażony w pompę membranową, bezolejową, bezobsługową | TAK |  |  |
|  | W zestawie z unitem powinien być elektryczny zawór wodny doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu | TAK |  |  |
|  | Wymagana wydajność ssania to minimum 45 l/min | TAK |  |  |
|  | Wymagane podciśnienie ssania regulowane co najmniej w zakresie: od 0 do 80 kPa | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być wyposażony w funkcję automatycznej aktywacji ssania | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać zintegrowany manometr ssania | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać słój zbiorczy (max 2l) nietłukący, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, filtrem antybakteryjnym (wymagana dostawa min. 5 szt.) | TAK |  |  |
|  | Unit powinien umożliwiać automatyczne opróżnianie I czyszczenie słoja po każdym użyciu ssania | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać system przepłukiwania drenów ssaka | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać możliwość płukania ucha czystą wodą o stałej temp 37 stopni oraz końcówkę do systemu ssania umożliwiająca odprowadzenie płynu podczas tej operacji | TAK |  |  |
|  | System płukania ucha powinien być bezpieczny dla pacjentów – wymagany filtr bakteryjny (3 szt.) lub dekontaminacja całej instalacji | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być dostarczony z kompletną instalacją doprowadzającą wodę (węże, zastawka wodna, filtr wodny reduktor ciśnienia) – wymagane dostarczenie 2 kpl. filtrów | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej, zgodnie z normą EN1717 | TAK |  |  |
| III. Źródła światła |
|  | Wymagania dotyczące źródła światła halogenowego: Min. 3 wyjścia typu STORZ (możliwość adaptacji innych optyk WOLF, Olympus) zintegrowane z unitem moc minimum 150W żywotność lamp min. 250 h roboczych automatyczna aktywacja funkcja pamięci ustawienia natężenia dla każdego wyjścia oddzielnie płynna regulacja natężenia światła | TAK |  |  |
|  | Unit powinien posiadać filtry redukujące temperaturę | TAK |  |  |
| IV. Mikroskop diagnostyczny |
|  | Wymagany mikroskop diagnostyczny na kolumnie zintegrowany z unitem o parametrach co najmniej - powiększenie manualne 3 stopniowe - oświetlenie światłowodowe z unitu - ogniskowa f-250mm - rozdzielacz obrazu z adapterem do kamery | TAK |  |  |
| V. Fotel Pacjenta |
|  | Wymagana dostawa fotela laryngologicznego: - pokrycie skórą ekologiczną, kolor do wybory zgodnie z paletą RAL, odporną na środki dezynfekcyjne - stabilna podstawa - regulacja wysokości zagłówka | TAK |  |  |
|  | Wymagana elektrycznie regulowana (za pomocą przycisku nożnego) wysokości siedziska co najmniej w zakresie 54-73 cm | TAK |  |  |
|  | Wymagany obrót fotela wokół własnej osi o kąt całkowity 360 stopni z blokadą w każdej pozycji | TAK |  |  |
|  | Wymagane rozkładane elektryczne oparcie co najmniej w zakresie -5 do +85 stopni | TAK |  |  |
| VI. Inne wymagania |
|  | Wymagane podgrzewane kuwety do endoskopowych optyk sztywnych o średnicy do 11mm – min. 3 szt. (co najmniej 2 pewnie trzymające optyki do średnicy 4,0mm) oraz jeden uchwyt laryngofiberoskopu | TAK |  |  |
|  | Wymagana dodatkowe 2 uchwyty z pojemnikami do przechowywania laryngofiberoskopu | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być wyposażony w co najmniej 2 pojemniki do dezynfekcji optyk sztywnych | TAK |  |  |
|  | Wymagany wbudowany pojemnik na zużyte materiały | TAK |  |  |
|  | Wymagana kuweta na brudne narzędzia, wysuwana, przykrywana, z sitem umożliwiającym bezpieczne wyjecie narzędzi | TAK |  |  |
|  | Wymagana dodatkowa półka na instrumentarium, z pokrywą chroniącą przed kurzem i kontaminacją | TAK |  |  |
|  | Wszystkie powierzchnie na których możliwe jest położenie narzędzi powinny być wyposażone w tace. | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być wyposażony w co najmniej 2 światłowody ( 4,0 - 4,8mm, dł. 1800mm wejścia/wyjścia typu STORZ | TAK |  |  |
|  | Wymagana lampa czołowa soczewkowa z oświetleniem światłowodowym z unitu aktywowanym i deaktywowane automatycznie | TAK |  |  |
|  | Unit powinien być wyposażony w ramię do zamocowania monitora z systemem VESA 75 i VESA 100, umożliwiający łatwą zmianę pozycji monitora | TAK |  |  |
| VII. Stroboskop |
|  | Wymagana jest kamera medyczna o co najmniej o parametrach: - Jednochipowa PAL min 1/3” - Automatyczny balans bieli - Wyjście video SVHS , FBAS - Wygodna, lekka, dopasowana do dłoni głowica kamery w kształcie walcowatej, o średnicy nie większej niż 35mm i długości nie większej niż 60mm) - Wymagana funkcja zamrażania obrazu z footswitch - Adapter do optyk endoskopowych z zoomem; możliwość podłączenia każdej optyki ze standardowym okularem i o ogniskowej videoadaptera min. w zakresie f= 17-34mm - kamera powinna umożliwiać wykonywanie badań laryngofiberoskopem (szeroki i precyzyjny zakres zmiany ostrości, umożliwiający eliminację ścianek światłowodów przy jednoczesnym zachowaniu ostrości) | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery powinien być wbudowany w unit, mocowany do unitu lub stawiany na dodatkowej półce mocowanej do unitu | TAK |  |  |
|  | Kamera powinna umożliwiać poprawną pracę w trybie z endoskopem sztywnym jak i giętkim czy też z endoskopem grubym i sztywnym | TAK |  |  |
|  | Wymagana osłona na głowicę kamery zakładana w miejscu optyki | TAK |  |  |
|  | Kamera powinna być w pełni kompatybilna z urządzeniami do rejestracji i transmisji danych (Videoprinter CP31W i POLYCOM VSX 700) | TAK |  |  |
|  | Wymagana stroboskopia (funkcja stroboskopii powinna być realizowana w efekcie migawkowym) zintegrowany z kamerą, z wbudowanym źródłem światła lub umożliwiającym prace z oświetleniem halogenowym 150W (jak w zamawianym unicie) - minimalny zakres częstotliwości 80-1000Hz - opóźnienie fazowe 360 stopni - efekt stroboskopowy co najmniej w zakresie 0,5-2Hz | TAK |  |  |
|  | Laryngofon (mikrofon) powinien być umieszczony w głowicy kamery lub pewnie mocowany na uchwycie optyki endoskopowej, eliminując jego przesunięcie, spadnięcie itp. | TAK |  |  |
|  | Footswitch do kontroli częstotliwości stroboskopowej, oraz zmiany funkcji kamery (zwykła kamera, zamrożony obraz, stroboskopia) | TAK |  |  |
|  | W przypadku badań stroboskopowych parametry powinny być jednoczasowo wyświetlane wraz z oglądanym obrazem na monitorze i być rejestrowane w urządzeniach do rejestracji | TAK |  |  |
|  | Rejestrowane obrazy (videootoskopia, stroboskopia) muszą umożliwiać przesłanie obrazu do urządzeń rejestrujących | TAK |  |  |
| a) optyka endoskopowa uszna, gruba |
|  | Wymagana optyka endoskopowa sztywna szerokokątna ze standardowym okularem, z torem światłowodowym wewnątrz płaszcza optyki. Wejście światłowodowe typu KARL STORZ, średnica zewnętrzna 3,9-4,0mm; kąt skierowania 0 stopni; długość w zakresie 35-50mm; Wymagana duża transmisja światła przez optykę (porównywalna z optykami produkcji KARL STORZ, XION) Optyka powinna pracować poprawnie z adapterem o ogniskowej f= 19-30 (powinna być możliwość ustawienia ostrości w tym zakresie ogniskowej) | TAK |  |  |
| b) optyka endoskopowa uszna, cienka |
|  | Wymagana optyka endoskopowa sztywna, szerokokątna ze standardowym okularem, z torem światłowodowym wewnątrz płaszcza optyki. Wejście światłowodowe typu KARL STORZ, średnica zewnętrzna 2,7-2,8 mm; kąt skierowania 0 stopni; długość w zakresie 35-50mm; Wymagana duża transmisja światła przez optykę (porównywalna z optykami produkcji KARL STORZ, XION) Optyka powinna pracować poprawnie z adapterem o ogniskowej f= 19-30 (powinna być możliwość ustawienia ostrości w tym zakresie ogniskowej) | TAK |  |  |
| c) optyka endoskopowa krtaniowa |
|  | Wymagana optyka endoskopowa sztywna, szerokokątna ze standardowym okularem, z torem światłowodowym wewnątrz płaszcza optyki. Wejście światłowodowe typu KARL STORZ, średnica zewnętrzna 8,0-11 mm; kąt skierowania 70 stopni; długość w zakresie 190-220mm; Wymagana duża transmisja światła przez optykę (porównywalna z optykami produkcji KARL STORZ, XION) Optyka powinna pracować poprawnie z adapterem o ogniskowej f= 19-30 (powinna być możliwość ustawienia ostrości w tym zakresie ogniskowej)Optyka powinna posiadać uchwyt ułatwiający operowanie optyką | TAK |  |  |
| d) laryngofiberoskop |
|  | Wymagana optyka endoskopowa giętka ze standardowym okularem, bez kanałów roboczych. Wejście światłowodowe typu KARL STORZ z możliwością odłączenia światłowodu, średnica zewnętrzna 3,4mm; kąt skierowania 0 stopni; kąt widzenia min. 90 stopni; minimalny wymagany kąt zagięcia końcówki 120/100 stopni; długość w zakresie 280-340mm; minimalny, wymagany zakres ostrości 5-35mm Wymagana duża transmisja światła przez optykę (porównywalna z optykami produkcji KARL STORZ, XION) Optyka powinna pracować poprawnie z adapterem o ogniskowej f= 19-30 (powinna być możliwość ustawienia ostrości w tym zakresie ogniskowej) | TAK |  |  |
| VIII. Videoprinter: |
|  | Wymagana drukarka termosublimacyjna kolorowa | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50Hz | TAK |  |  |
|  | Głowica termiczna o rozdzielczości min. 403 dpi | TAK |  |  |
|  | Głębia koloru: 24 bity; 16,7 milionów kolorów | TAK |  |  |
|  | Sygnał wejściowy PAL | TAK |  |  |
|  | Wymagane wejścia video: S-Video; Composite (FBAS) | TAK |  |  |
|  | Wyjście sygnału video (LOOP) S-Video, Composite (FBAS) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga 9 kg. | TAK |  |  |
|  | Czas wydruku max 20 s. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazu | TAK |  |  |
|  | Wymagana możliwość zrobienia wydruku w różnych formatach: Mały 9,5 – 11 x 7,2 – 9,5 cm. Duży 12 – 15 x 9,2 – 11 cm | TAK |  |  |
|  | Zestaw papieru, folii barwiącej i zabezpieczającej w małym formacie – 6 kpl. | TAK |  |  |
|  | Wymagany footswich do stopklatki i drukowania w videoprinterze | TAK |  |  |
|  | Wymagany stopień / półka pod videoprinter | TAK |  |  |
| IX. Różne |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia na terenie Polski i UE zgodne z obowiązującym prawem | TAK |  |  |
|  | Darmowy przegląd (raz / rok) w okresie gwarancyjnym, wraz z bezpłatną wymiana wszystkich niezbędnych podczas przeglądu akcesoriów | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od momentu zainstalowania unitu | TAK |  |  |
|  | Szkolenie z użytkowania, instrukcja obsługi (wymagana również instrukcja obsługi i certyfikaty w wersji elektronicznej) | TAK |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów / opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)